Moryń, dnia 07.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 03.09.2009r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE

W nawiązaniu do przygotowanej oferty na ww. zadanie oraz rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami przetargowymi (SIWZ, Stwor, przedmiar robót, zdjęcia) prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy dla powyższego zadania istnieją projekty wykonawcze branży budowlano konstrukcyjnej na elementy (jeśli tak to proszę o udostępnienie):

  - Projekt wykonawczy płyty fundamentowej

  - Projekt wykonawczy wyposażenia komór napowietrzania (przewody, zastawki, pomosty wraz z barierkami, schody)

  - Projekt wykonawczy instalacji napowietrzania

- Czy do modernizacji przewidziane są dwa biobloki czy jeden

- Proszę o podanie ilości dmuchaw do dostawy i montażu

- Proszę o podanie ilości i wymiarów komór do piaskowania

- Proszę o podanie ilości i wymiarów komór do piaskowania

- Proszę o podanie ilości i wymiarów osadników wtórnych

- W jakim celu w zestawieniu materiałowym ujęty został piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0, 43,20 ton

- Czy na czas montażu zostaną wyłączone z pracy obydwa biobloki jednocześnie

- Kto utylizuje złom z demontażu osprzętu komór

- Czy mieszadła napowietrzające są do odzysku czy do utylizacji

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 a) Zamawiający posiada projekt wykonawczy płyty fundamentowej

Ad. 1 b) Zamawiający posiada projekt wykonawczy wyposażenia komór napowietrzania

Ad. 1 c) Zamawiający posiada projekt wykonawczy instalacji napowietrzania

Ad. 2. Do modernizacji przewidziany jest jeden Bioblok

Ad. 3. Należy dostarczyć i zamontować dwie dmuchawy

Ad. 4. Trzy komory o wymiarach w planie 6x6 m i głębokości 3,6 m – typowy Bioblok 300a MUm

Ad. 5. Wszystkie komory napowietrzania są przeznaczone do piaskowania

Ad. 6. Trzy osadniki o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m i głębokości 4,6 m – typowy Bioblok 300a MUm

Ad. 7. Jest to piasek do piaskowania konstrukcji stalowych

Ad. 8. Patrz odp. Ad. 2.

Ad. 9. Złom z demontażu osprzętu komór utylizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Ad. 10. Mieszadła napowietrzające przewidziane są do demontażu i nie będą potrzebne – decyzja czy je złomować czy zmagazynować należy do zamawiającego