Moryń, dnia 08.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 04.09.2009r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- Zakres robót przewiduje demontaż pomostów, schodów i przewodów. Wiąże się to z demontażem rurociągów recyrkulacji osadów z osadnika do komór napowietrzania oraz instalacji elektrycznej zasilającej pompy w osadnikach oraz mieszadło. Po wizji na obiekcie i rozmowie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nowy pomost będzie miał 6 m i przebiegał będzie nad komorą zasuw. Brak jest w zakresie robót nowych rurociągów recyrkulacji z osadników.

- Zakres robót z automatyki, zgodnie ze specyfikacją techniczną, przewiduje tylko sterowanie dmuchawami. Brak jest pozycji dotyczących zasilania i sterowania pompami w osadnikach i mieszadłem.

- Wg projektu powinny być zamontowane dwa syfony przelewowe pomiędzy komorami napowietrzania. Obecnie przepływ odbywa się prowizorycznie rurami kanalizacyjnymi. Brak jest w zakresie robót montażu w/w syfonów.

- Komora zasuw (potrójna) jest zniszczona. Zły stan komory zasuw spowoduje niemożliwość regulacji przepływu ścieków do osadników. Brak jest w zakresie robót wymiany w/w komory.

- Generalny remont zbiorników powinien zawierać w/w elementy aby zapewnić prawidłową pracę oczyszczalni.

ODPOWIEDZI:

Ad.1) Należy zamontować nowe rurociągi recyrkulacji osadu. Instalacja elektryczna zasilająca pompy i mieszadło nie jest przewidziana do wymiany.

Ad.2) Układ sterowania oraz zasilania pomp i mieszadła należy pozostawić bez zmian.

Ad.3) Należy przewidzieć wykonanie nowych połączeń (syfonów) pomiędzy komorami napowietrzania

Ad. 4) Należy przewidzieć remont komory zasuw