Moryń, dnia 09.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Uzupełnienie odpowiedź na zapytanie

W dniu 04.09.2009r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- Zakres robót z automatyki, zgodnie ze specyfikacją techniczną, przewiduje tylko sterowanie dmuchawami. Brak jest pozycji dotyczących zasilania i sterowania pompami w osadnikach i mieszadłem.

- Wg projektu powinny być zamontowane dwa syfony przelewowe pomiędzy komorami napowietrzania. Obecnie przepływ odbywa się prowizorycznie rurami kanalizacyjnymi. Brak jest w zakresie robót montażu w/w syfonów.

- Komora zasuw (potrójna) jest zniszczona. Zły stan komory zasuw spowoduje niemożliwość regulacji przepływu ścieków do osadników. Brak jest w zakresie robót wymiany w/w komory.

- Generalny remont zbiorników powinien zawierać w/w elementy aby zapewnić prawidłową pracę oczyszczalni.

ODPOWIEDZI:

Ad.1) Układ sterowania oraz zasilania pomp i mieszadła należy pozostawić bez zmian.

Ad.2) Należy przewidzieć wykonanie nowych połączeń (syfonów) pomiędzy komorami napowietrzania

Ad. 3) Należy przewidzieć remont komory zasuw

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI:

Ad. 1) Układ sterowani pozostaje bez zmian, ale szafa sterownicza z wyposażeniem ma zostać wymieniona na nową.

Ad. 2) Komora zasuw (potrójna) do ścieków surowych w komorach napowietrzających, jest przeznaczona do wymiany.

Ad. 3) W przypadku braku możliwości remontu zasuw, który umożliwi prawidłową regulację przepływu ścieków do osadników wtórnych należy te zasuwy (komplet) wymienić na nowe.